## Slide 1
부품 변경 사항 – 스위치(SW1-4), EXT_MIC(4개)
  변경 부품
    전원스위치(SW1) / USER 스위치(SW2-4) – TOP에 배치 가능한 부품으로 변경하였습니다. – 회로도 수정 되었음.
    (영성정공 ITS-1102T + 스위치 노브(캡) NW3-A44)
    EXT_MIC – Right Angle 제품으로 변경(Molex 5268-04) – PCB Footprint HDR4를 변경해주시면 될 것 같습니다.
    (회로도에서 수정 없음)
마이크 간격 12cm로 유지 부탁드립니다.
지지대 홀 위치는 케이스에 따라 변경 가능합니다.
인터페이스(커넥터) 배치 주의사항.
  케이스 각 옆면 중앙에는 외부 마이크 배치될 수 있습니다.
  인터페이스 간 간격이 여유롭게 배치되었으면 합니다.
  케이스(Mic hole)와 PCB Top면의 간격에 따른 차이를 테스트할 예정입니다.
주요내용

## Slide 2
Mic 간격
12cm
TOP
BOTTOM
케이스 배치 예상도
CON1
(SD)
U10 (Ethernet)
U7
(USB)
J8
(HDMI)
J6 (AUDIO)
J1
(USB)
영역 외부 마이크를 위한 공간예정 - hole이 아님.
영역 PCB 보드 예상
마이크 hole – 보드 마이크와 밀착
스위치 4개 hole
(전원(SW1), USER 3개(SW2-4))
위치 미정
– 버튼 별 표시 중요
SW
SW
SW
SW1
케이스 길이 180mm
케이스 길이
155mm

## Slide 3
- 지지대홀( ) 위치 미정
– 케이스에 맞추어 변경 가능
LED/스위치 위치 미지정
TOP
W1
(WIFI)
Mic 간격
12cm
MIC1
MIC2
MIC3
MIC4
Mic 간격
12cm
LED1
LED2
LED3
LED4
SW2
SW3
SW4
SW1

## Slide 4
J12 (SODIMM)
CON1 (SD)
U10 (Ethernet)
U7
(USB)
J8
(HDMI)
J6 (AUDIO)
J1
(USB)
J7
J9 (DISP)
J10 (CAM)
BOTTOM
J11
(DEBUG)
EXT_MIC1
EXT_MIC2
EXT_MIC3
EXT_MIC4
J7/J11 위치 미정
EXT_MIC1-4 위치 미지정